# LSPSF technikos ir skrydžių saugumo komisijos

## Protokolas Nr/ 04-01

Vilnius, 2004-06-08

Komisijos nariai:

Darius Vikinis, LSPSF instruktorius - pirmininkas

Vytautas Grigoraitis, LSPSF viceprezidentas – narys

Violeta Grigoraitienė, LSPSF generalinė sekretorė - narys

Evgenij Blokha, LSPSF instruktorius – narys

### 1 Įvykio aprašymas

2004 metų birželio 5d. Apie 19val. Panevėžio Stetiškių aerodrome parasparnio pilotas-mokinys Egidijus Adomaitis, atlikdamas mokomąjį skrydį, 200m aukštyje įvedė skraidymo aparatą į neleistiną skridimo režimą, vadinamą ‘negatyvinė spiralė’. Pilotas nesugebėjo suvaldyti skraidymo aparato ir neleistinai dideliu vertikaliu greičiu pasiekė žemę. Dėl to pilotas patyrė kairės rankos žąstikaulio lūžį bei bendrą kūno sumušimą.

### 2 Analizė

2.1 Meteo salygos

Įvykis įvyko vakare esant ramioms meteorologinėms sąlygoms, vėjo greitis 1-2m/s, terminė veikla – minimali, pašalinės turbulencijos nebuvo.

2.2 Skrydžių organizavimas

Skrydžių vadovas buvo startavietėje ir vykdė savo funkcijas. Instruktorius sekė mokinio skrydį ir palaikė radio ryšį su juo. Visa skrydžių organizavimo technika buvo tvarkinga. Mokinys buvo instruktuotas ir turėjo reikalingas teorines bei praktines žinias.

2.3 Startas.

Startas ir iškėlimas vyko sklandžiai, atsikabinimas įvyko 250m aukštyje.

2.4 Skrydžio eiga

Pilotas po atsikabinimo pradėjo vykdyti mokomąjį skrydį ratu aerodromo teritorijoje. Darydamas antrąjį posūkį, pilotas neleistinai stipriai užtraukė vienos pusės valdymo vairą ir įvedė skraidymo aparatą į suktuką. Pilotui paleidus vairus parasparnis stipriai nekontroliuojamai nėrė į priekį ir dalis sparno įsipainiojo į stropas. Aparato išvesti iš šio režimo pilotui nepavyko, ir jis vidutiniu vertikaliu greičiu 8m/s pasiekė zemę.

2.5 Gelbėjimosi parašiutas

Pilotas bandė pasinaudoti gelbėjimosi parašiutu, bet tai darė pavėluotai, liudininkų parodymais, iki žemės likus 10m. Gelbėjimosi parašiutas išsiskleisti nespėjo.

### 3 Išvados

3.1 Aerodrome visos tarnybos dirbo pagal taisykles.

3.2 Visa skrydžių vykdymo technika buvo tvarkinga.

3.3 Meteorologinės sąlygos buvo tinkamos mokomiesiems skrydžiams vykdyti.

3.4 Įvykio kaltininkas yra pats pilotas, kuris skrydžio metu padarė šias klaidas:

- Įvedė aparatą į neleistiną skridimo režimą,

- Nesugebėjo išvesti aparato iš šio režimo iki kritinio aukščio,

- Nesugebėjo laiku pasinaudoti gelbėjimosi parašiutu,

- Nesugebėjo užimti teisingos nusileidimo padėties (PLF).

### 4 Rekomendacijos

4.1 Visiems pilotams-mokiniams pravesti papildomą instruktažą apie gelbėjimosi parašiutų naudojimą.

4.2 Supažindinti visus LSPSF pilotus su šiuo įvykiu bei komisijos išvadomis, paskelbiant internete.

| Darius Vikinis | Vytautas Grigoraitis |
| --- | --- |
| Violeta Grigoraitienė | Evgenij Blokha |